## Slide 1
Metodologia de Calculo
Simulação de Economia
O sistema simula a economia gerada por sistemas de energia solar residencial.
Cálculo de Payback
Um dos objetivos centrais é o cálculo do payback para facilitar o entendimento do retorno financeiro.
Automação de Cálculos
Automatiza cálculos precisos de economia.

## Slide 2
Variáveis e Constantes Utilizadas
O sistema utiliza diversas variáveis e constantes predefinidas para os cálculos.
Tarifa Energética Estadual
Cada estado possui uma tarifa específica.
R$1,07/kWh para São Paulo
Produção Solar Média (por kWp)
Produção média de energia solar por kWp instalado.
135 kWh/mês
Eficiência de Geração Solar
Estimativa da eficiência de geração em relação ao consumo total.
95%
Fator de Economia
Ajuste prático da economia real, considerando perdas, impostos e custos administrativos.
80%
Potência do Módulo Solar
Potência de cada módulo solar.
0,555 kWp por módulo
Área por Módulo
Área ocupada por cada módulo instalado.
2 m² por módulo
Custo Fixo Inicial do Sistema
Custo fixo inicial para o sistema.
R$3.000
Custo Variável por kWp
Custo variável por kWp instalado.
R$5.000/kWp

## Slide 3
Metodologia de Cálculo Passo a Passo
1
Estimativa de Consumo Mensal (kWh)
Determinar o consumo de energia em kWh a partir do valor médio da conta de energia fornecido pelo usuário.
2
Estimativa de Geração Solar Mensal (kWh)
Calcular quanta energia o sistema solar precisa gerar para cobrir uma porcentagem do consumo estimado.
3
Cálculo da Potência Necessária do Sistema (kWp)
Determinar a potência total em kWp que o sistema solar precisa ter para gerar a energia estimada.

## Slide 4
Estimativa de Consumo Mensal (kWh)
Propósito: Determinar o consumo de energia em kWh a partir do valor médio da conta de energia fornecido pelo usuário.
Fórmula: Consumo estimado (kWh) = Valor médio da conta (R$) / Tarifa estadual (R$/kWh).
No Código: this.consumoEstimadoKwh = valorContaReais / this.tarifa;.
Valor da Conta (R$)
Tarifa Estadual (R$/kWh)
Consumo Estimado (kWh)

## Slide 5
Estimativa de Geração Solar Mensal (kWh) e Potência Necessária (kWp)
Estimativa de Geração Solar Mensal (kWh)
Propósito: Calcular quanta energia o sistema solar precisa gerar para cobrir uma porcentagem do consumo estimado.
Fórmula: Geração estimada (kWh) = Consumo estimado (kWh) × Eficiência de Geração Solar (95%).
No Código: this.geracaoEstimadaKwh = consumoEstimadoKwh * PERCENTUAL_GERACAO;.
Cálculo da Potência Necessária do Sistema (kWp)
Propósito: Determinar a potência total em kWp que o sistema solar precisa ter para gerar a energia estimada.
Fórmula: Potência do sistema (kWp) = Geração estimada (kWh) / Produção média por kWp (135 kWh/kWp).
No Código: this.potenciaSistemaKw = geracaoEstimadaKwh / producaoMediaHPorKwp;.

## Slide 6
Cálculo de Módulos e Área Necessária
4. Cálculo da Quantidade de Módulos Necessários
Propósito: Calcular o número de painéis solares necessários com base na potência total do sistema e na potência de cada módulo.
Fórmula: Quantidade de módulos = Arredondar para cima (Potência do sistema (kWp) / Potência por módulo (0,555 kWp)).
No Código: this.quantidadeModulos = (int) Math.ceil(potenciaSistemaKw / POTENCIA_MODULO_KW); (A função Math.ceil garante que o número de módulos é arredondado para cima, pois você não pode ter uma fração de módulo).
5. Cálculo da Área Necessária para Instalação (m²)
Propósito: Estimar o espaço necessário para instalar os módulos solares calculados.
Fórmula: Área necessária (m²) = Quantidade de módulos × Área por módulo (2 m²).
No Código: this.areaNecessariaM2 = quantidadeModulos * AREA_MODULO_M2;.
Módulos Necessários
Calcula o número de painéis solares.
Área Necessária
Estima o espaço para instalação.

## Slide 7
Cálculo de Custos e Economia
6. Cálculo do Custo Total do Sistema (R$)
Propósito: Determinar o investimento inicial total para o sistema solar.
Fórmula: Custo total (R$) = Custo fixo inicial (R$3.000) + (Potência do sistema (kWp) × Custo variável por kWp (R$5.000/kWp)).
No Código: this.custoSistema = CUSTO_FIXO + (potenciaSistemaKw * CUSTO_POR_KWP);.
7. Cálculo da Economia Mensal (R$)
Propósito: Estimar a economia financeira mensal gerada pelo sistema solar.
Fórmula: Economia mensal (R$) = Tarifa estadual (R$/kWh) × Geração estimada (kWh) × Fator de economia (80%).
No Código: this.economiaMensal = (this.tarifa * this.geracaoEstimadaKwh) * FATOR_ECONOMIA;.
8. Cálculo da Economia Anual (R$)
Propósito: Converter a economia mensal em economia anual.
Fórmula: Economia anual (R$) = Economia mensal (R$) × 12.
No Código: this.economiaAnual = this.economiaMensal * 12;.
Custo Total
Investimento inicial para o sistema solar.
Economia Mensal
Economia financeira gerada mensalmente.
Economia Anual
Economia mensal convertida para o ano.

## Slide 8
Determinação Final do Payback
9. Determinação Final do Payback (meses e anos)
Propósito: Calcular o tempo necessário para que a economia acumulada cubra o investimento inicial.
Fórmula em Meses: Payback (meses) = (Custo total (R$) / Economia anual (R$)) × 12.
No Código (em meses): this.paybackMeses = (economiaAnual <= 0) ? -1 : (int) Math.round((custoSistema / economiaAnual) * 12); (Um valor -1 é retornado se a economia anual for zero ou negativa, indicando que não há payback).
No Código (em anos): O método getPaybackAnos() converte os meses para anos: return paybackMeses / 12.0;.
12
Meses no Ano
Fator de conversão para payback anual.
-1
Sem Payback
Indicador para economia zero ou negativa.